## Slide 1: Proyecciones Cartográficas

## Slide 2: Introducción
Los mapas que representan la superficie de la Tierra usan una proyección, una manera de traducir la superficie real tridimensional de un geoide a un dibujo bidimensional.

## Slide 3: Proyección Polar

## Slide 4: Proyección Polar
Es un tipo de proyección ortográfica que consiste en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano, mediante proyección ortogonal;

## Slide 5: Proyección Polar
Es decir, se obtiene de modo similar a la "sombra" generada por un "foco de luz" procede de una fuente muy lejana. Su aspecto es el de una fotografía de la Tierra.

## Slide 6: Proyección Polar
La proyección polar se caracteriza porque todos los meridianos son líneas rectas y la distancia entre paralelos disminuye según nos alejamos del centro.

## Slide 7: Proyección Polar
La distancia entre paralelos o meridianos depende de la escala así que cuando disminuye la distancia disminuye la escala y cuando aumenta la distancia aumenta la escala.

## Slide 9: Proyección Polar
En este caso son acertadas las dimensiones en torno al Polo, pero se distorsionan conforme nos alejamos de él.

## Slide 10: Proyección de Mollweide

## Slide 11: La proyección de Mollweide
También llamada homalográfica (del griego «trazado uniforme») es un tipo de proyección cartográfica llamada así en honor a Karl Mollweide.

## Slide 12: La proyección de Mollweide
Se dice que es pseudo-cilíndrica y de áreas iguales. El eje largo, el ecuador, tiene el doble de longitud que el eje corto, el meridiano central o tipo.

## Slide 13: La proyección de Mollweide
El meridiano central es recto. Los meridianos a 90° son arcos circulares. Los paralelos son rectos pero desigualmente espaciados.

## Slide 14: La proyección de Mollweide
La escala es verdadera sólo a lo largo de los paralelos estándar de 40:44N y 40:44S, por lo que tiene una mayor representación por la zona ecuatorial.

## Slide 16: La proyección de Mollweide
La proyección de Mollweide es usada para mapas del mundo, especialmente para representar zonas de latitudes bajas.

## Slide 17: Bibliografía
http://www.interactiva.matem.unam.mx/mapas/html/proyecciones/otras.html
http://www.hiru.com/es/geografia/geografia_00250.html
http://club.telepolis.com/geografo/general/pcenital.htm#ortografica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyeccion_ortografica